## Slide 1: Mission 4
Etude d’une solution de sécurité réseau

## Slide 2: Typologies de VLAN
Il existe 3 type de VLAN :
- VLAN niveau 1 : Définit un réseau virtuel par rapport au port du commutateur. Il permet une étanchéité maximale puisqu’il est difficilement piratable du fait qu’il faut avoir un pc branché sur le port du commutateur. Mais il requiert une configuration matérielle assez grande.
- VLAN niveau 2 : Définit un réseau en fonction des adresses MAC. Plus souple que le niveau 1 car il n’y a pas de contraintes géographique. Utile pour regrouper des utilisateurs par réseau (badminton, vtt, etc…). Bien sécurisé puisque le pirate doit usurper l’adresse MAC du VLAN pour y accéder. Mais il est moins sécurisé qu’un VLAN niveau 1 car l’adresse MAC peut être « sniffer ».

## Slide 3
- VLAN niveau 3 : Il définit un réseau virtuel par adressage IP. On distingue 2 types de niveau 3 :
* VLAN par sous réseaux qui associe des sous réseaux selon l’adresse source des datagrammes. Ce système se met a jour automatiquement si des machines venaient à changer de place, mais est contraint à une bande passante réduite puisque les datagrammes doivent être analyser plus en détails et donc équipements plus couteux. Sécurité beaucoup plus faible qu’un VLAN de niveau 1 ou 2 du fait que sniffer une adresse IP est beaucoup plus simple à réaliser que sniffer une adresse MAC
* VLAN par protocole qui permet de créer un réseau virtuel en regroupant toute les machines utilisant le même protocole.

## Slide 4: Avantages d’un VLAN
- Administration plus facile (administration par routeur)
- Segmente le réseau, et donc diminue le trafic et augmente la bande passante.

## Slide 5: Plan d’adressage IP
IP des Ligues | Adresses VLAN | Exemple d’IP attribuée automatiquement dans le VLAN 1 | VLAN Wifi
10.1.10.1 | 10.1.10.1 … 10.1.50.1 | 10.1.10.1 /./././.10 DHCP | Adresse passerelle : 10.87.10.1
10.2.10.1 | 10.2.10.1 … 10.2.50.1 | 10.2.10.1 /./././.10 DHCP | Réseau écran
10.3.10.1 | 10.3.10.1 … 10.3.50.1 | 10.3.10.1 /././.10 DHCP | Adresse de passerelle : 10.1.1.1
10.4.10.1 | 10.4.10.1 … 10.4.50.1 | 10.4.10.1 /././.10 DHCP | Réseau d’administration des commutateurs
10.86.10.1 | 10.86.10.1 … 10.86.50.1 | 10.86.10.1 /././.10 DHCP | Adresse d’un hote

## Slide 6: Norme Wifi
Le wifi ( contraction de Wireless Fidelity) est définie par la norme IEEE 802.11.

## Slide 7: SSID
Il est parfois conseillé de masquer le SSID du réseau sans ﬁl. Un passant équipé d’un matériel Wifi classique ne saura pas qu’un réseau sans ﬁl se trouve à proximité, ou en tout cas ne saura pas s’y connecter facilement.
Toutefois, il ne s’agit que d’une protection très faible, car il suffit de sniffer les ondes radio au moment où un utilisateur légitime se connecte : le SSID se trouve alors en clair dans sa requête d’association. En outre, chaque utilisateur légitime devra saisir manuellement le SSID du réseau sur son ordinateur. Bref, cette mesure apporte plus d’inconvénients que d’intérêts.

## Slide 8: Protocoles de confidentialités
WEP : protocole d’authentification relativement faible, qui utilise l’algorithme de chiffrement RC4. Existe en 2 versions :
* 64bits : une clef de chiffrement 40bits + un vecteur d’initialisation de 24 bits.
* 128bits : suite de 13 caractères ASCII ou 26 decimaux.
WPA : Inventé pour répondre aux diverses faiblesses du WEP
WPA2

## Slide 9: Solution VPN
Des tunnels sécurisés pour permettre aux employés d’accéder tout de même au réseau de l’entreprise lorsque le réseau sans ﬁl est isolé, il est possible de mettre en place un Réseau Privé Virtuel (RPV) ou Virtual Private Network (VPN). Cela consiste à mettre en place un serveur VPN entre les points d’accès et le réseau local. Il existe même des points d’accès qui intègrent un serveur VPN. Un employé commence par se connecter au réseau sans ﬁl.
À ce stade, il n’a pas encore accès au réseau local. Puis il exécute un logiciel qui établit une connexion sécurisée avec le serveur VPN, après identiﬁcation de l’utilisateur. Par la suite, l’employé a accès au réseau de l’entreprise au travers du tunnel VPN, comme s’il était connecté directement au réseau ﬁlaire.
Autre avantage, on peut éventuellement rendre le serveur VPN accessible depuis Internet et permettre ainsi aux employés de se connecter au réseau de l’entreprise pendant leurs déplacements ou depuis leur domicile. De nombreuses sociétés possèdent déjà un serveur VPN pour cet usage.

## Slide 10
Représentation d’une solution VPN